## Slide 1
Identifying of functional groups on molecules by using FT-IR spectroscopy
(푸리에 변환 적외선 분광법)
화공생명공정실험 2분반 3조
발표 : 이한얼
PPT 제작 : 김세영 이한별
자료조사 : 이슬찬 장윤규 허준영 황진욱

## Slide 2
실험 목적
목차
실험 이론
실험 방법
실험 결과
주의 사항
참고 출처
01
02
03
04
05
06

## Slide 3
01 실험 목적

## Slide 4
실험 목적
KBr을 이용한 시료 준비방법을 숙지한다.
FT-IR spectrophotometer를 이용하여 분자의 Functional groups를 확인한다.

## Slide 5
02 실험 이론

## Slide 6
실험 이론
적외선이란?
가시광선보다 파장이 긴 전자기파로 파장에 따라 세가지 영역으로
분류할 수 있다.
○ 근적외선 영역(Near IR) : 0.75∼3㎛
○ 중간 적외선 영역(Mid-IR) : 3∼25㎛ - IR 분석에 가장 유용한 영역
○ 원적외선 영역(Far IR) : 25㎛ 이상

## Slide 7
실험 이론
적외선 분광장치의 원리
분자는 모두 화학적으로 결합한 원자로 구성되어 있으며, 이 화학적으로 결합된 원자들은 신축 운동, 굽힘 운동을 한다.
적외선 분광법은 분자의 진동에 바탕을 두고 있다.
○ 신축운동: 원자들 사이의 결합 길이가 길어졌다 짧아졌다 하는 방식
○ 굽힘운동: 원자들 사이에 이루고 있는 결합각이 변하는 방식

## Slide 8
실험 이론
적외선 분광장치의 원리
분자에 어떤 진동수를 지닌 적외선을 조사하면, 같은 진동수로 진동하고 있는 결합은 그 적외선을 흡수한다.
반대로 해당하는 진동수를 지닌 결합이 없으면 적외선은 흡수되지 않고 그대로 분자를 투과한다.

## Slide 9
실험 이론
적외선 분광장치의 원리
시료에 적외선을 연속적으로 진동수를 바꾸면서 조사하면 흡수된 영역의 적외선 투과 에너지는 감소하기 때문에 시료를 투과한 적외선의 강도를 파수(파장)에 따라 분류하면 적외선 흡수 스펙트럼을 얻을 수 있다.

## Slide 10
실험 이론
적외선 분광장치의 원리
적외선 흡수 스펙트럼을 분자 구조와 관련 지어 해석하면 분자에 대한 정보를 얻을 수 있다.
특징적인 분자 진동은 적외선 (파장범위:4000~400cm⁻¹)이 통과할 때 분자간 원자내의 진동에너지와 일치하여 시료의 분자구조에 따른 특성 흡수영역을 형성함으로 정보를 얻게 된다.

## Slide 11
실험 이론
FT-IR(푸리에 변환 적외선 분광기)
광학계에 분산형의 분광기 대신에 두 개의 광속 간섭계 (Michelson interferometer)를 이용하여 얻어지는 간섭줄무늬를 Fourier 변환하고 적외선 흡수 스펙트럼을 얻는 방법을 사용하는 기기이다.

## Slide 12
실험 이론
KBr
무취, 무색 또는 흰색의 고체 가루
pH 5.0~8.0 (5w/v% sol, 25 ℃)
녹는점 734 ℃
끓는점 1435 ℃
비중 2.75 (20 ℃)
분자량 119.0

## Slide 13
실험 방법
KBr 사용 이유
IR 분광법에서는 NaCl, KBr 등 이온성 물질로 만든 판을 시료 용기로 사용한다. 이때 KBr은 4000~400cm⁻¹ 범위에서 IR을 흡수하지 않기 때문에 이 범위에서 시료의 피크가 나타나는 것을 방해하지 않는다. NaCl은 4000~650cm⁻¹ 범위에서 IR을 흡수하지 않아 KBr보다 성능이 약간 떨어진다.
Notes: IR 분광법에서는 NaCl, KBr 등 이온성 물질로 만든 판을 시료 용기로 사용한다.
이때 KBr은 4000~400cm⁻¹ 범위에서 IR을 흡수하지 않기 때문에 이 범위에서 시료의 피크가 나타나는 것을 방해하지 않는다. NaCl은 4000~650cm⁻¹ 범위에서 IR을 흡수하지 않아 KBr보다 성능이 약간 떨어진다. 일반적으로 가격이 저렴한 NaCl을 많이 사용하는 편이지만 이번 실험에서는 KBr을 사용하여 실험을 진행한다.

## Slide 14
실험 이론
KBr을 제습제와 같이 보관하는 이유
KBr은 물을 잘 흡수 하는데 물은 강력한 IR 흡수체이기 때문에
물을 포함한 시료는 IR 분광법으로 분석할 수 없다.

## Slide 15
실험 이론
FT-IR(푸리에 변환 적외선 분광기)
IR Source
Aperture
Fixed Mirror
Moving Mirror
Beam
-splitter
Beam
-splitter
Detector
Notes: ] 기기 구조에서
구조 그림...
찾아야하나 그려야하나
구조에서 빛의 이동경로 한번 짚어주고 간섭계만 강조해주면
되지않...을까..?
이거도 많은거같은데

## Slide 16
실험 이론
FT-IR(푸리에 변환 적외선 분광기)의 장점
① 측정시간을 조절하여 짧은 시간에 여러 번 측정하거나 Resolution을
높게 하여 정밀한 값을 얻을 수 있다.
② 시료 양을 최소한으로 하여 분석할 수 있다.
③ 시료가 열분해 혹은 변질될 가능성이 거의 없다.
④ 거울속도를 일정하게 하여 Resolution을 일정하게 유지할 수 있다.

## Slide 17
03 실험 방법

## Slide 18
실험 방법
실험기구 및 시약
FT-IR spectrophotometer, KBr powder, KBr pellet 제조킷, 유압 프레스, 시약스푼, 미지의 유기분자 시료

## Slide 19
실험 방법
실험기구 및 시약
FT-IR spectrophotometer
KBr powder
, , KBr pellet 제조킷, 유압 프레스, 시약스푼, 미지의 유기분자 시료

## Slide 20
실험 방법
실험기구 및 시약
KBr pellet 제조킷
유압 프레스
Magnetic flim holder

## Slide 21
실험 방법
실험 순서
1. KBr powder를 막대스푼 한 스푼 정도와 미지의 유기분자 시료 쌀알 크기 정도의 양을 막자사발에 넣어 섞은 뒤 갈아준다.
2. 갈아준 시료를 13mm KBr pellet die에 고정 시켜주어야 하는데, 이때 작은 Disk, 시료, 작은 Disk, 긴 Disk 순서로 넣어준다.
3. 유압프레스에 pellet die를 장착시키고 유압프레스 상단의 밸브를 시계방향으로 돌려 잠근 후 하단 밸브를 잠근다.
Notes: IR 분광법에서는 NaCl, KBr 등 이온성 물질로 만든 판을 시료 용기로 사용한다.
이때 KBr은 4000~400cm⁻¹ 범위에서 IR을 흡수하지 않기 때문에 이 범위에서 시료의 피크가 나타나는 것을 방해하지 않는다. NaCl은 4000~650cm⁻¹ 범위에서 IR을 흡수하지 않아 KBr보다 성능이 약간 떨어진다. 일반적으로 가격이 저렴한 NaCl을 많이 사용하는 편이지만 이번 실험에서는 KBr을 사용하여 실험을 진행한다.

## Slide 22
실험 방법
4. 유압프레스에 pellet die를 장착시키고 유압프레스 상단의 밸브를 시계방향으로 돌려 잠근 후 하단 밸브를 잠근다.
5. 손잡이를 위아래로 당겨 압력범위 5.0~6.0 ton 으로 맞춰준다.
6. 약 10초 후 하단, 상단 밸브 순으로 압력을 풀어주고 만들어진 pellet을 꺼낸다.
Notes: IR 분광법에서는 NaCl, KBr 등 이온성 물질로 만든 판을 시료 용기로 사용한다.
이때 KBr은 4000~400cm⁻¹ 범위에서 IR을 흡수하지 않기 때문에 이 범위에서 시료의 피크가 나타나는 것을 방해하지 않는다. NaCl은 4000~650cm⁻¹ 범위에서 IR을 흡수하지 않아 KBr보다 성능이 약간 떨어진다. 일반적으로 가격이 저렴한 NaCl을 많이 사용하는 편이지만 이번 실험에서는 KBr을 사용하여 실험을 진행한다.

## Slide 23
실험 방법
7. 만들어진 pellet을 Magnetic flim holder에 고정시킨 후 Holder를 FT-IR Spectrometer에 장착시켜준다.
8. 컴퓨터의 프로그램을 켜고 기본적인 설정을 한 뒤 프로그램으로 Back ground를 잡는다.
(공기 중 수분이나 이산화탄소 등 주변상황을 고려한다.)
9. 장치로 스캔하면 미지시료의 스펙트럼를 얻을 수 있는데 이를 통해 시료의 구조를 분석한다.
Notes: IR 분광법에서는 NaCl, KBr 등 이온성 물질로 만든 판을 시료 용기로 사용한다.
이때 KBr은 4000~400cm⁻¹ 범위에서 IR을 흡수하지 않기 때문에 이 범위에서 시료의 피크가 나타나는 것을 방해하지 않는다. NaCl은 4000~650cm⁻¹ 범위에서 IR을 흡수하지 않아 KBr보다 성능이 약간 떨어진다. 일반적으로 가격이 저렴한 NaCl을 많이 사용하는 편이지만 이번 실험에서는 KBr을 사용하여 실험을 진행한다.

## Slide 24
04 실험 결과

## Slide 25
미지의 시약에 대해 위의 실험방법과 같이 실험을 진행하면 다음과 같은 결과를 얻을 수 있다. 스펙트럼을 분석하여 시료의 정보를 알 수 있다.
실험 결과
Zein
Glycoluril

## Slide 26
05 주의 사항

## Slide 27
주의 사항
1. KBr은 물을 잘 흡수하므로 항상 제습제와 같이 밀폐하여 보관한다.
2. pellet die를 이용할 때 인체에 유해하므로 장갑을 끼고 실험하며, 장치를 떨어뜨리지 않게 유의한다.
3. pellet이 깨지기 쉬우므로 조심히 다루며 손으로 직접 만지지 않는다.
4. 프로그램을 설정할 때 Resolution을 크게 하면 피크가 잘나오지만 시간이 오래 걸리므로 적당한 값을 사용한다.

## Slide 28
주의 사항
5. pellet을 만들 때 공기가 들어가면 나중에 IR을 이용할 때 빛이 산란되므로 pellet die에 시료를 제대로 고정하여 진공상태에서 압축되도록 한다. Disk의 방향을 고려하여 둥근 부분이 위로가게 한다.
6. 프로그램으로 피크를 볼 때 Label을 누르면 숫자가 나타나므로 이를 이용하여 피크를 쉽게 찾을 수 있다.

## Slide 29
참고 출처
○ 적외부스펙트럼 측정법, 식약청 식품의약품안전평가원
○ FT-IR 분광학 아카데미, https://www.thermofisher.com/kr/ko/home/industrial/spectroscopy-elemental-isotope-analysis/spectroscopy-elemental-isotope-analysis-learning-center/molecular-spectroscopy-information/ftir-information.html
○ 2017 기기분석 수업 자료, 2017 Instrumental Analysis lecture7_amended
○ 물질안전보건자료, KBr 특성
○ WIKIPEDIA, Glycoluril 구조식
○ (이공학을 위한) 무기화학실험 = Laboratory experiments for inorganic chemistry / 이순원 外 편저

## Slide 30
THANK YOU